## Slide 1
Zabezpečovací ústředny
SICURIT CS, spol. s r.o.

## Slide 2: SmartLiving

## Slide 3
Možnosti ovládání systému – například zapnutí
  Z klávesnice (pomocí menu, funkčními klávesami s ikonami)
  Čtečkou (možnost využití 4+4 zkratek)
  Dálkovým ovladačem (4 zkratky, možnost zámku klávesnice)
  Příkazovou zónou (například skrytým tlačítkem)
  Časovačem (možnost využití 10 časovačů a 15 vyjímek)
  Přes telefon (pomocí hlasového menu aktivací zkratek)
  Přes chytrý telefon (pomocí aplikace AlienMobile nebo AlienMobile+)
  GSM bránou (sběrnicová GSM brána NEXUS – SMS, volání)
  Přes Internet (pomocí modulu SmartLAN přes web interface nebo pomocí SW SmartLeague)

## Slide 4
Koncepce svorek
Svorky mohou být využity jako vstupy (zóny) nebo výstupy (patentováno)
Svorky jsou v:
  ústředně
  expandérech
  klávesnicích
  v bezdrátovém magnetickém kontaktu

## Slide 5
Koncepce svorek
Vstupní svorky (zóny)
Vstupní svorky mají programovatelné vyvážení
Na vstupní svorky mohou být připojeny také roletové a vibrační snímače
Na vstupní svorku mohou být zapojeny dvě nezávislé zóny
NO, NC, EOL, DEOL: automatické naučení (ústředna)

## Slide 6
Koncepce Zkratek
Zkratky slouží ke zjednodušení ovládání celého systému.
SmartLiving

## Slide 7
SmartLiving
Koncepce Zkratek
Existuje 38 typů Zkratek
  Zastřežení
  Odstřežení
  Vymazat telefonní frontu
  Aktivace výstupů
  “Jdi do” menu
  …………

## Slide 8
SmartLiving
Koncepce Zkratek
Zkratky mohou být přiřazeny k:
  Funkčním klávesám a zobrazeným ikonám
  Numerickým klávesám
  LEDkám na čtečkách
  Tlačítkům na dálkových ovladačích

## Slide 9
Koncepce Hlasu po sběrnici
Bez nutnost tahání další kabeláže
Bez rušení
Hlas je všude tam, kde je sběrnice
Možnost využití stávajících instalací “nulové náklady”
Vzdálený odposlech
Interkom
Koncepce Text-to-speech
Jednoduchá instalace
Bez nutnosti nahrávání hlasu pomocí mikrofonu
Hlasový průvodce

## Slide 10
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 11
Ústředny: Jednotlivé modely a jejich funkce
 | SmartLiving 505 | SmartLiving 515 | SmartLiving 1050, 1050L, 1050L/G3 | SmartLiving 10100L a 10100L/G3
Svorky na základní desce (výstupní) | 5 (0) |  | 10 (5) | 
Max počet svorek v systému | 5 | 15 | 50 | 100
V/V svorky v systému | 5 | 15 | 50 | 100
Svorky přemístitelné v systému | 5 | 15 | 50 | 100
Relé na zákl. desce | 1 |  |  | 
Programovatelné výstupy | 2 |  |  | 
Skupiny | 5 |  | 10 | 15
SmartLiving

## Slide 12
SmartLiving
Ústředny: typy a vlastnosti
 | SmartLiving 505 | SmartLiving 515 | SmartLiving 1050, 1050L 1050L/G3 |  | SmartLiving 10100L, 10100L/G3
Čtečky karet nBy | 10 |  | 20 |  | 30
Klávesnice Joy, Joy/MAX, nCode/G | 5 |  | 10 |  | 15
Expandéry Flex5 | 4 | 10 | 20 |  | 40
Vysílač Air2 | 4 | 10 | 20 |  | 30
Instalační kódy | 2 |  |  |  | 
Uživatelské kódy | 30 |  | 50 |  | 100
Počet přívěsků a karet v systému | 50 |  | 100 |  | 150
Napájecí zdroj | 1,2A |  | 3A |  | 5A
Box | Kovový |  |  |  | 
Montáž expandéru Flex5/U do ústředny | - |  |  | Ano | 
Montáž IP modulu do ústředny | Ano |  |  |  | 
Deník událostí | 500 |  | 1000 |  | 

## Slide 13
SmartLeague
Konfigurační
software

## Slide 14
SmartLeague
Konfigurační
software

## Slide 15
SmartLeague
Konfigurační
software

## Slide 16
SmartLeague
Konfigurační
software

## Slide 17
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 18
Komponenty systému – klávesnice Joy/GR
Grafický LCD displej
Uživatelské rozhraní Easy4U
  Ikony a zkratky
  Hlasový průvodce menu
2 svorky FlexIO
  Možnost připojení roletového a vibračního
  senzoru na obě svorky
  Zatížitelnost výstupu 150mA
Vestavěný bzučák
Tamper ochrana (odtržení od zdi, otevření)
Klávesnice JOY/GR
Notes: CVBS (Color Video Blanc Sync), Metoda analogového přenosu videa jediným (složeným, kompozitním) signálem;

## Slide 19
Komponenty systému – klávesnice Joy/MAX
Integrovaný mikrofon a reproduktor
Integrovaná Proxi čtečka
  4+4 zkratky
Teploměr
Klávesnice JOY/MAX
Notes: CVBS (Color Video Blanc Sync), Metoda analogového přenosu videa jediným (složeným, kompozitním) signálem;

## Slide 20: ARIA/HG
Nová LCD klávesnice
Grafický displej s 12 ikonami
Čtečka karet
2 svorky vstup/výstup
Termostat
Mikrofon s reproduktorem
Světelný senzor
Akcelerometr - tamper
Rozměry 114x139x24mm

## Slide 21
Komponenty systému – klávesnice nCode/G
Grafický LCD displej
1 svorka FlexIO
  Možnost připojení roletového a vibračního senzoru
  Zatížitelnost výstupu 150mA
Vestavěný bzučák
Tamper ochrana (odtržení od zdi, otevření)
Klávesnice nCode/G

## Slide 22
Klávesnice Concept/G
Komponenty systému – klávesnice Concept
Grafický LCD displej
Dotyková klávesnice
1 svorka FlexIO
  Možnost připojení roletového a vibračního senzoru
  Zatížitelnost výstupu 150mA
Vestavěný bzučák
Tamper ochrana (odtržení od zdi, otevření)

## Slide 23
KB100
Umožňuje montáž přímo na kabel bez použití KO68
KB100 obsahuje svorkovnicí s konektorem a zadní desku
Příslušenství pro klávesnice Concept a nCode

## Slide 24
Komponenty systému - Dotyková klávesnice
- připojení na I-BUS ústředny SmartLiving - dotykový 4,3 palcový displej - rozlišení 480 x 272 - USB
vestavěná čtečka
teploměr
mikrofon
fotorámeček
  SD karta 4Gb
Klávesnice ALIEN/S

## Slide 25
Dotyková klávesnice
- připojení na I-BUS ústředny SmartLiving - dotykový 7 palcový displej - rozlišení 800 x 480 - USB
vestavěná čtečka
teploměr
mikrofon
fotorámeček
  SD karta 4Gb
Klávesnice ALIEN/G

## Slide 26: Klávesnice Alien FW 2.0
Interaktivní grafické mapy
Vizualizace map na klávesnici Alien/S a Alien/G (spouští se v menu Aplikace – Mapy)
Mapy jsou uloženy na SD kartě v klávesnici
Každá klávesnice může ovládat 10 map* s volitelnými grafickými objekty
* Klávesnice Alien vyrobené s ver. 2.0. Ostatní klávesnice Alien upgradované na verzi 2.0 až 5 map.

## Slide 27: AlienMobile
Software pro Smartphony - plnohodnotné ovládání ústředen
Rozhraní pro mobilní aplikace je stejné jako u klávesnice Alien
pro iPhone, iPad
pro systémy Android

## Slide 28: ALienMobile (Free verze)

## Slide 29: AlienMobile+
Oproti free verzi umožňuje:
Aktivovat scénáře Aktivovat výstupy
Kontrolovat stav systému

## Slide 30: Evolution
Bezpečnost, domácí automatizace, video verifikace, multimedia
  dotykový 7 palcový displej
  Ethernet
  Wifi připojení
  USB
  SD karta
virtuální klávesnice
je možné připojit až 10 ústředen
webové rozhraní
podpora pro IP video
RSS
počasí
hodiny
webový prohlížeč
fotorámeček

## Slide 31: Evolution
Další krok uživatelského rozhraní
  Interaktivní mapy a ikony
  Domácí automatizace
  Web server pro mobil
  Evolution – uživatelské rozhraní,
  ať už jste kdekoliv.

## Slide 32
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 33: Čtečka nBy/S
Komponenty systému – Proxi čtečka nBy/S pro povrch. montáž
4 LED pro zkratky (zastřežení, odstřežení, ovládání výstupů, atd.)
4 zkratky pro čtečku
4 zkratky pro karty
Vestavěný bzučák
Tamper ochrana
Krytí IP34

## Slide 34: Čtečka nBy/X
Komponenty systému – vestavitelná PROXI čtečka nBy/X
4 LED pro zkratky (zastřežení, odstřežení, ovládání výstupů, atd.)
4 zkratky pro čtečku
4 zkratky pro karty
“Univerzální” vestavitelná PROXI čtečka
(patentováno)

## Slide 35
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 36: Expandér Flex5
Komponenty systému– expandér Flex5
5 svorek FlexIO
    4 pro roletový a vibrační senzor
    Zatížitelnost výstupů150mA
Vestavěný bzučák
Monitorování odtržení od zdi(Flex5/P)
Monitorování otevření (Flex5/P)
Dvě verze:
  S tamper ochranou Flex5/P
  S viditelnou svorkovnicí Flex5/U

## Slide 37: Flex5/U, Flex5/P FW 1.5
T5 analogový výstup
Možnost naprogramovat svorku T5 jako analogový výstup:
- 0/10Vcc průmyslový standard pro měniče a pohony - 2mA - impedance min. 5kΩ - impedance max. 10kΩ
Alim. 24Vca
0/10V

## Slide 38
Flex5/DAC FW 1.0
Modul pro domácí automatizaci
Flex5/DAC je modul pro centralizovanou správu silových výstupů :
5 programovatelných svorek pro domácí automatizaci:
  Stmívač, relé (3 kW, 10A) – ovládání spotřebičů
  Konektor pro hlavní přívod
  Galvanicky oddělená ovládací elektronika
  Připojení přes sběrnici I-BUS
    Displej a ovládání pomocí klávesnice
    Montáž na DIN lištu (9 modulů)

## Slide 39: Flex5/DAC FW 1.0
Modul pro domácí automatizaci
Měření spotřeby elektrické energie, síťového napětí, odběru proudu, účiníku

## Slide 40: Flex5/DAC FW 1.0
Modul pro domácí automatizaci
Monitorování a vzdálené ovládání výstupních svorek pomocí klávesnice, webové stránky, aplikace AlienMobile+ a softwaru SmartLeague

## Slide 41
Flex5/DAC FW 1.0
Klasické zapojení

## Slide 42
Flex5/DAC FW 1.0
Zapojení jednoduché domácí automatizace
Sběrnice I-BUS

## Slide 43
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 44: Izolátor – IB100
Komponenty systému– izolátor sběrnice I-BUS
Ochrana sběrnice
  Při výpadku zajistí částečnou funkci systému
Opakovač sběrnice I-BUS
  Prodlouží max. délku sběrnice
Ochrana proti otevření (Flex5/P)
Verze:
  S tamper ochranou - IB100RP
  S posilovačem napájení a tamper
  Ochranou - IB100A

## Slide 45: Izolátor – IB100

## Slide 46
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 47: IVY – sběrnicová siréna
Komponenty systému– sběrnicová siréna IVY
Aktivace sirény od jednotlivých událostí
Pro různé typy poplachů odlišné tóny
Oddělená audio a vizuální signalizace
Vysocesvítivé LED
Stavové LED - programovatelné
Nastavení hlasitosti
Kontrola stavu akumulátoru
Tamper ochrana – otevření, odtržení, zapěnění (jen u modelu F)
Podrobné programování sirény/majáku z programovacího softwaru
Akustický tlak 103dB
Krytí IP34

## Slide 48
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 49: SmartLogos30M
Komponenty systému – deska hlasových zpráv SmartLogos30M
Hlasové funkce
Až 30 minut hlasových zpráv
Až 500 hlasových zpráv
Možnost využití funkce text-to-speech
Nastavitelná kvalita záznamu
Nahrávání zpráv z klávesnice Joy/MAX, PC s mikrofonem, xxx.wav soubor
- Hlasový vyvolávač (přednastaveno z výroby)
Hlasový průvodce menu (přednastaveno z výroby) :
  Lokálně, přes klávesnici(Joy/MAX)
  Vzdáleně, přes telefonní linku
Interkom
Lokální zprávy (Joy/MAX reproduktor)
Vzdálený odposlech

## Slide 50
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 51: NEXUS
GSM/GPRS komunikátor po sběrnici I-BUS
NEXUS
Hlasový komunikátor přes GSM
PCO komunikátor přes GSM
Zasílání textových zpráv od každé události
(volitelný uživatelský text)
Aktivace zkratek pomocí SMS
Aktivace zkratek jen čísel účastníků, kteří jsou
zadáni v seznamu (200 čísel)
Nastavení priority volání pevná linka nebo GSM
Potvrzovací SMS o provedení příkazu
SMS zprávy (zůstatek kreditu, poruchy…)

## Slide 52
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nádstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 53: SmartLan/S
Komponenty systému – SmartLAN/S – připojení přes Internet
Jednoduchá instalace na základní desku
Připojitelný na všechny modely SmartLiving
Všechny funkce jsou stejné jako při lokálním připojení přes RS232
Up-download přes Internet
Šifrování dat

## Slide 54: SmartLan/G
Komponenty systému – SmartLAN/G – připojení přes Internet
Jednoduchá instalace na základní desku
Připojitelná na všechny modely SmartLiving
Stejné vlastnosti jako SmartLAN/SI
Rozesílání e-mailu s přílohami na základě jednotlivých událostí
Web server
Virtuální klávesnice a ovládání systému přes webový prohlížeč
Šifrování dat

## Slide 55: SmartLan/G

## Slide 56: SmartLan/G

## Slide 57: SmartLan/G FW 6.0
Videoverifikace přes webovou stránku pomocí SmartLan/G

## Slide 58: SmartLan/G FW 6.0
Videoverifikace přes webovou stránku pomocí SmartLan/G
Správa pro nastavení streamu nebo snímku pro kamery s ONVIF protokolem (až 5 kamer)

## Slide 59
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nadstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 60: AIR2
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
Systém Air2
868MHz
Obousměrná komunikace
Systémová zařízení
    Vysílač komunikující po sběrnici I-BUS
    PIR detektor
    Magnetický kontakt (bezdrátový expandér)
    Magnetický kontakt s detektorem otřesu
    Opticko-kouřový detektor
    Dálkový ovladač

## Slide 61: AIR2 – BS100
Komponenty systému – Bezdrátová nádstavba Air2
2 typy bezdrátových vysílačů
- AIR2-BS100/50
- AIR2-BS100/30
Připojení po sběrnici I-BUS
Až 50/30 magnetických kontaktu nebo PIR detektorů
Až 100/50 dálkových ovladačů
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Nastavitelný čas dohledu periferií

## Slide 62: ARIA FW 1.0
Nová bezdrátová LCD klávesnice
Využívá technologii jewel.
Grafický displej s 12 ikonami
Akcelerometr pro tamper a odtržení klávesnice
Zadní držák umožňuje položení na stůl
Životnost baterie 2 roky

## Slide 63: AIR2 – IR100
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
Dosah 12 metrů
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Nastavení aktivace detektoru při zastřežení
Vypínatelná LED
Programování detektoru z ústředny
CR123A baterie
Životnost baterie až 3 roky
Kontrola signálu 7 úrovní

## Slide 64: AIR2 – XIR200W, XDT200W
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
  AIR2-XIR100W – PIR detektor
  AIR2-XDT200W – duální detektor
Dosah 12/8 metrů
Úhel 100°
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Nastavení aktivace detektoru při zastřežení
Vypínatelná LED
Programování detektoru z ústředny
CR17450 baterie
Životnost baterie až 3 roky

## Slide 65: AIR2 – OTT100W
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
Venkovní duální detektor
Dosah 3-12 metrů
Úhel 60°
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
IP44
Programování detektoru z ústředny
Baterie 2x CR17450
Životnost baterie až 4 roky

## Slide 66: AIR2 – IR200
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
IR200 – PIR detektor pro okna a dveře
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Nastavení aktivace detektoru při zastřežení
Vypínatelná LED
Programování detektoru z ústředny
CR123A baterie
Životnost baterie až 3 roky

## Slide 67: AIR2 – MC100
Komponenty systému – Bezdrátová nádstavba Air2
MC100 – Magnetický kontakt (bezdrátový vstupně/výstupní expandér)
Dvě pozice pro magnet
Nevyužitá pozice jazýčkového kontaktu může být využitá jako antimasking
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Dvě vstupně/výstupní svorky
Programovatelné vyvážení vstupů
Možnost připojení roletového a vibračního senzoru
Programovatelné výstupy
Dostupné v bílé a hnědé barvě
CR123A baterie
Životnost baterie až 4 roky
Bezdrátové programování

## Slide 68: AIR2 – MC200
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
MC200 – Magnetický kontakt + vibrační senzor
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Dostupné v bílé a hnědé barvě
CR2 baterie
Životnost baterie až 4 roky
Bezdrátové programování

## Slide 69: AIR2 – FD100
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
FD100 – opticko-kouřový detektor
Tamper ochrana (otevření, odtržení od zdi)
Vypínatelná LED
Programování detektoru z ústředny
Nastavení citlivosti
CR17450 baterie
Životnost baterie až 3 roky
Kontrola signálu 7 úrovní

## Slide 70: AIR2 – KF100
Komponenty systému – Bezdrátová nadstavba Air2
KF100 – Bezdrátová klíčenka
Červená/zelená LED pro potvrzení provedení příkazu
4 tlačítka
Každé tlačítko je volně programovatelné
6 signalizačních LED
Bzučák
Zámek klávesnice proti náhodnému zmáčknutí
CR2032 Baterie
Životnost baterie až 5 let

## Slide 71: HEDERA
Nová bezdrátová siréna s pokročilými funkcemi
Hedera je novou generací bezdrátové sirény, která nabízí jedinečné vlastnosti jako sběrnicové sirény od INIMu.
3 nastavitelné zvuky
2 režimy majáku
2 pizzo měniče
Akustický tlak 110dB @ 1 m
14Ah lithiová baterie
Životnost až 3 roky
2 sirény připojitelné na vysílač AIR2-BS100
868 Mhz obousměrná
komunikace

## Slide 72
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nadstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 73: Detektory
BIR100 - spolehlivý a cenově efektivní PIR detektor
BIC100 - stropní detektor 360°
BIM100 - duální detektor
BIR100
BIC100
BIM100

## Slide 74: Detektory
XIR200H - PIR detektor
  dosah 15 m
  úhel 100°
XDT200H – duální detektor
  dosah 15 m
  úhel 100°

## Slide 75: Příslušenství
Převodník USB-RS232
Programovací kabel RS232
Teplotní sonda akumulátoru
Tamper pro monitorování odtržení ústředny
Reléový a napájecí modul

## Slide 76: NRB100
Venkovní zálohovaná siréna v nerezovém krytu
Napájecí napětí 13,8V
Aktivace odpojením napájení nebo aktivačním vstupem
Aktivační vstup pro sirénu
Aktivační vstup pro maják
Programování polarity aktivačních vstupů
Nastavení vyvážení tamper kontaktu
Akustický tlak 110dB
4 programovatelné tóny
Prostor pro akumulátor 2,1Ah
Krytí IP34

## Slide 77: Smarty
Vnitřní siréna s majákem Smarty
Piezoelektrická siréna
Vysoce svítivé LED
Napájecí napětí 13,8V
Aktivační vstup pro sirénu s majákem
Akustický tlak 110dB
IP31
dostupné s majákem nebo bez
Napájecí napětí 24V

## Slide 78
Systémová zařízení
Ústředna
Klávesnice
Čtečky
Expandéry
Izolátory
Sběrnicová siréna
Deska hlasových zpráv
GSM/GPRS komunikátor
LAN komunikátor
Bezdrátová nadstavba
Příslušenství
Napájecí zdroje
SmartLiving

## Slide 79: Napájecí zdroje
Napájecí zdroje
2 základní typy napájecích modulů:
- IPS12040: 40W, 3A/13,8Vdc
- IPS12100: 100W, 5A/13,8Vdc

## Slide 80: Napájecí zdroje
Napájecí zdroje
BPS – Napájecí zdroje v kovovém krytu
- BPS12040: 40W, 3A/13,8Vdc
- BPS12100: 100W, 5A/13,8Vdc

## Slide 81: Certifikace
Všechny modely ústředen SmartLiving jsou certifikovány podle následujících norem do stupně zabezpečení 2
Ústředny s označením /G3 jsou certifikovány do stupně zabezpečení 3.
CEI79-2
EN30131-3
EN50131-6
EN50130-5
TO14

## Slide 82: Proč zvolit INIM?
Snadné ovládání systému
Jednoduché a přehledné programování systému
Inovativní technologie, využití jako jednoduchá domácí automatizace
Nová technologie automatického programování (patentováno)
Velmi příznivá cena

## Slide 83: Konec
Děkujeme za Vaši pozornost.
Začněte konečně s něčím j .